## Slide 1
1
RUS-13/0002 Разработка инвестиционных проектов на экологических горячих точках на Северо-Западе России – тренинг по Чистому производству Программа создания потенциала, финансируемая Министерством окружающей среды Норвегии Сжигание биомассы
– экологические аспекты
Ханс Борксениус
Менеджер международного отдела
Норск Энерги
Hans.borchsenius@energi.no
www.energi.no
Tel +47 22 06 18 00

## Slide 2: Выбросы загрязняющих веществ при сжигании биомассы
оксиды азота (NOx);
диоксид серы (SО2);
оксид углерода (СО);
диоксид углерода (СО2);
твердые частицы;
не метановые летучие органические соединения (НМЛОС).

## Slide 3: Кругооборот СО2 в природе

## Slide 4: Выбросы парниковых газов при сжигании различных видов топлива

## Slide 5: NOx, CO
Согласно методики: «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок», ГКД 34.02.305-2002.

## Slide 6: Cвязь между выбросами CO и NOx
Существует связь между выбросами CO и NOХ. Выбросы NOХ возрастают с увеличением температуры сгорания и содержания кислорода, в то время как выбросы СО являются минимальными, когда содержание кислорода составляет от 6 до 8%.

## Slide 7: SO2
Выбросы SO2 от котлов, работающих на угле или мазуте, могут быть рассчитаны, исходя из содержания серы в топливе.
Выбросы SO2 от котлов, работающих на древесине и газе, практически равны нулю.

## Slide 8: Самым важным фактором для сокращения выбросов является оптимизация сгорания
Оптимальными являются условия:
- температура горения – 800 - 850°С;
- время пребывания продуктов горения в камере сгорания – 1,5 - 2 секунды;
- концентрация кислорода в дымовых газах – 3 - 10%;
- развитая турбулентность в камере сгорания.
- Достаточная подача вторичного воздуха