## Slide 1: Bыбросы сажи
Ханс Борксениус
Менеджер, Международный отдел Hans.borchsenius@energi.no
www.energi.no
Tel +47 22 06 18 00

## Slide 2: Воздействие сажи на таяние льдов на Северном полюсе

## Slide 3: Выбросы
Сжигание угля, мазута, дизельного топлива и биотоплива в российской части Баренцева региона является одним из источников выбросов сажи в Арктике. Около 16 млн. т топлива сжигается каждый год в общей сложности в 1 838 котельных с для теплоснабжения 8,4 млн. жителей российской части Баренцева региона.
Большинство котельных установок в российской части Баренцева региона являются старыми.
Следовательно технические и экологические показатели российских энергетических установок не являются самыми лучшими, и глядя на трубы котельных, время от времени, можно наблюдать высокую концентрацию выбросов сажи

## Slide 4: Incomplete combustion gives soot

## Slide 5: визуально можно оценить качество сжигания по цвету дыма, выходящего из трубы.

## Slide 6: Выбросы сажи зависят от многих факторов
Расчет коэффициента выбросов сажи является сложным. Коэффициенты выбросов сажи зависят от многих факторов, таких как тип топлива, качество топлива, технологическая схема котла, срок службы и состояние котельной, условия эксплуатации и технического обслуживания котельной.

## Slide 7: Данные по выбросам твердых частиц и сажи
Коэффициенты выбросов сажи рассчитываются по данным о выбросах твердых частиц с размером частиц менее 2,5 мкм (PM2.5) перемноженным на коэффициент для частиц сажи PM2.5. Как Национальный Кадастр Вредных Выбросов США Агентства по Охране Окружающей Среды США , так и Руководство по Инветаризации Вредных Выбросов Европейского Агентства по Окружающей Среде имеют данные о выбросах PM2.5. В Отчете были использованы данные о выбросах взвещенных частиц PM2.5 для типов котлов и видов топлива, которые сопоставимы (но, к сожалению, не идентичны) с котлами и видами топлива, используемыми в российских отопительных котельных.

## Slide 8: Значительный разброс данных по выбросам сажи (от 1 до 600)

## Slide 9: Kоэффициенты выбросов сажи для отопительных котельных централизованного теплоснабжения
(грамм сажи на ГДж потребленого топлива, г/ГДж)
Котел | Топливо | Удельный выброс частиц ( г/ГДж ) | Удельный выброс сажи ( г/ГДж)
Новый котел с автоматической подачей топлива | Щепа | 16 | 1
Старый котел с ручной загрузкой топлива | Уголь | 170 | 6,8

## Slide 10: Источники информации:
Национальный Кадастр Вредных Выбросов США Агентства по Охране Окружающей Среды США - US EPA’s AP-42 , the U.S. National Emissions Inventory (NEI).
Руководство по Инветаризации Вредных Выбросов Европейского Агентства по Окружающей Среде - the EMEP/EEA emission inventory guidebook. EMEP - Программа сотрудничества по мониторингу и оценке переноса на большие расстояния загрязняющих веществ в Европе.
Сжигание древесины в жилых домах населения стран Арктического Совета. Проект доклада АКАП, октябрь 2013г.