## Slide 1: Упражнение: Оценка инвестиций и рентабельности
Hans Borchsenius
Manager International Dept
Norsk Energi
Hans.borchsenius@energi.no
www.energi.no
Tel +47 22 06 18 00

## Slide 3: Котельная на биотопливе
Муниципалитет имеет 10 MВт котельную на природном газе. Расходы на топливо большие, и поэтому муниципалитет планирует инвестиции в новую 10 MВт котельную на древесных отходах (древесная щепа 35-60% влажности).
Упражнение 1:
Оценка инвестиций. Применение метода с коэффициентом масштабирования!

## Slide 4: Факты для упражнения 1:
Вы знаете, что подобная котельная была построена в Норвегии в 2009 году. Мощность этой котельной в Норвегии 20 MВт.
Инвестиционные затраты на то время составляли 10,5 млн.EUR
Инфляция в Норвегии в период 2009-2014 гг. была 5% в год.
Географический ценовой индекс: предположим, что инвестиции составят 60% аналогичных затрат в Норвегии.

## Slide 5: Упражнение 2
Каков срок окупаемости?

## Slide 6: Факты для упражнения 2:
 | Природный газ | Биотопливо
Стоимость | 320 EUR/1000 м3 | 10 EUR/т
Теплотворная способность | 11,22 МВтч/1000 м3 | 2,2 МВтч/т
КПД котла | 0,9 | 0,8
Годовая тепловая нагрузка | 25 ГВтч/год | 25 ГВтч/год

## Slide 7: Упражнение 3
Муниципалитет стремится снизить инвестиции за счет установки 4 MВт биотопливного котла и использовать природный газ для пиковых нагрузок.
Каковы инвестиции, экономия и срок окупаемости?

## Slide 8: Факты для упражнения 3: