## Slide 1
Утилизация древесных отходов и ликвидация «горячих» точек Баренцева региона
с применением методологии «Чистого производства»
Программа тренинга
Программа спонсируется
Правительством Норвегии
1
Notes: <number>

## Slide 2: Базовая методика ЧП
Планирование и организация
Оценка ЧП
ТЭО, отчёт ЧП
Внедрение
Успешно внедрённые проекты ЧП
Формулирование проблемы

## Slide 3: Сессия I
Информационный семинар (сегодня)
  Республиканская программа по биотопливу
  Введение в программу «Чистое производство»
  Руководство по заполнению и шаблон Отчёта ЧП
Домашнее задание
  Определите проекты, согласуйте с руководством.
  Начинайте писать Отчёт ЧП.

## Slide 4: Сессия II
Семинар по ЧП и бизнес-планированию
  Тренинг ЧП
  Консультации по черновикам Отчётов ЧП, подготовленными слушателями
  Руководство по написанию Бизнес Плана, шаблоны
Домашнее задание
  Окончательный вариант Отчёта ЧП.
  Черновик БП.

## Slide 5: Cессия III
Заключительный семинар (1-ый день)
      Презентация Отчётов ЧП и черновиков БП
      Отбор 1-3 проектов для бизнес-планирования
Заключительный семинар (2-ой день)
    Консультации отобранных предприятий по разработке БП для привлечения инвестиций, включая создание рабочей группы по созданию БП.

## Slide 6: Планирование и организация
Notes: <number>
When you have permission and the problem is chosen and formulated, it is time to look for colleagues that are able and willing to help solving the problem. What kind of experts will be needed? Chief engineer, heat specialist, environmental specialist, economist and so on. We hope you will be able to collect 3-5 collegues.
When the working group is gathered for the first time, you will start your work as an internal CP advisor. You will have to explain our methodology and our slogan: ”Pollution Prevention Pays”, and how you together are going to prove this.

## Slide 7
Получите разрешение
Обсудите с руководством
Опишите необходимые ресурсы
Предложите организацию проекта
Поставьте цели и составьте график
Получите разрешение!

## Slide 8
Что такое проект ?
Проект :
ограничен по времени и расходам
имеет однократное действие
преследует конкретную цель
связан с определенным риском

## Slide 9: Планируйте свою работу:
Что необходимо будет сделать ?
Кто из коллег может Вам помочь ?
Какую помощь Вы от них ожидаете ?
Сколько времени потребуется Вам для выполнения работы ?
Какие результаты Вы планируете получить ?

## Slide 10: Организуйте свою рабочую группу:
Организуйте участников проекта
Представьте ЧП проектной группе
Представьте Ваши идеи по проекту
Составьте план работы
Поставьте главные цели работы
Активизируйте линии коммуникации

## Slide 11
Расчет стоимости
Стадия проекта
Стоимость
Разработка и планирование
Руководство проектом
Оборудование и материалы
Стоимость человеко-часа
Непредвиденные расходы
Всего инвестиций (I0):
Пуско-наладочные работы
Notes: These are the major cost categories to be contained in a project budget. All project planning and –reporting should reflect these categories.
<number>

## Slide 12
Сеть
Гистограмма
Ранний
старт
Поздний
старт
Поток
S-кривая
Notes: The ”blue” activities follow one after the other witout any spare time. This is the ”critical path” which defines the neede time span of the project. The ”green” activities have extra time available which means that they can start early or late. When all activities are started as early as possible, we find a S-curve for Early start, and when they are started as late as possible, we get the Late start S-curve. The time space between early and late start we call the Float. To be able to finalize the project on time, you should always try to be in the float area.
<number>

## Slide 13
Отработанные часы
Планируемые часы
S-кривая
Гистограмма
Работа 1
Работа 2
Работа 3
Работа 4
Работа 5
Работа 6
время
Время
Человеко-часы
Notes: An example showing the use of the diagrams. In the Bar-chart, blue colour indicates the work already performed. By adding this up, we find how much has been done so far. If we use the S-curve to check man hours, we will find the number of planned man hours for the work done.
From the S-curves we see that the project is delayed and that the used man hours are too high. It is necessary to make changes in the performance of the team to be able to fulfill the project on time and within budget.
<number>

## Slide 14: Планирование проекта
Общие аспекты процесса разработки проекта
Планирование и эффективный мониторинг
Анализ рисков
Внедрение проектов – управление и оценка качества
Стандартизация и наилучшие доступные технологии
Notes: Project planing is an extensive subject which has only been superficially described above. Namely the ”General aspects of the project develoåpment process”. The planning process in addition will have to incorporate how project monitoring and control will have to be executed.
No project planning is complete without a risk analysis. Understanding what may og wrong is necessary in order to be able to give attention to the right subjects.
For a successful implementation the project manager must have developed an efficient management model, and must also understand how to secure the quality of the work done.
No work stands alone, the project’s relations to standards and industry practices must be understood so that the outcome is generally relevant.
<number>

## Slide 15: Идентификация проекта
Notes: <number>
When an investgation site is chosen, the next step is to formulate an environmental problem. What can be reduced, saved, eliminated, changed, modernized etc?

## Slide 16: Экологическая «горячая»точка, подход Чистого производства
Местные эксперты (операторы и инженеры) знают существующую ситуацию лучше, чем кто-либо другой.
Поэтому местные эксперты могут предоставить наиболее точное описание причин возникновения «горячей» точки.
Местные эксперты могут дать наиболее правильный анализ предложений по ликвидации «горячей» точки.

## Slide 17: Экологическая «горячая»точка, подход Чистого производства
Местные эксперты должны участвовать в
  формулировании и разработке проекта по исключению «горячей» точки и бизнес-плана.
  планировании реализации проекта по исключению «горячей» точки.
  мониторинге внедрения проекта для ликвидации «горячей» точки.

## Slide 18: Этапы решения проблемы
Проблема
  Осознание
  Определение
  Анализ
Решение
  Сгенерируйте альтернативные предложения
  Оцените альтернативы
  Примите решение
Notes: <number>

## Slide 19
Котельная
Здание Дирекции
Цех
Система тепловодоснабжения
Подогрев воды
Уголь
Зола
Цех
Вода
Сточные воды
Notes: We try to choose one problem at a time. Start by choosing a system or a workshop.
<number>

## Slide 20: Формулирование проблемы
Констатация; проблема существует, Вы будете работать над ее решением.
Сузьте проблему; договоритесь на чем сфокусироваться.
Завершите; договоритесь о серьезности проблемы и причинах ее возникновения

## Slide 21
Котельная
Здание Дирекции
Цеха
Система отопления
Подогрев воды
Уголь
Зола

## Slide 22: Решение проблемы
Договоритесь о вариантах решения.
Сузьте, дав относительные значения вариантам.
Завершите; договоритесь о варианте, который хотите внедрить.

## Slide 23: Разработка вариантов
Типичные расходы и сбережения
Список возможных действий для экономии сырья и энергии
Варианты эффективной работы
Наметьте общее описание инвестиций

## Slide 24
Принципы материального баланса
Масса входящая = Масса выходящая + Масса аккумулированная
Сырье
Добавки
Вода
Производственный процесс
Выбросы в воздух
Сточные воды
Продукция
Побочные продукты
Твердые/жидкие отходы
Оцените каждый материальный поток:
Количество массы (единицы/время)
Имеется ли у Вас баланс ?
Если нет, определите причину !
Энергия
Notes: Remember, energy is not a part of the mass balance, but energy is often connected to the different streams that is involved. Often pumps are required, and sometimes heat is needed.
This must be remembered later when we will put economic figures to savings due to the improvement ideas.
<number>

## Slide 25
Материальный баланс:
Котельная
Уголь
Котельная
Отходы
Вода
Горячая вода
Выбросы

## Slide 26
Проследите все материальные потоки:
Для заданного периода времени постарайтесь измерить или оценить все массы, пересекающие границы Вашей системы:
  Сырье
  Добавки
  Вода
  Продукты
  Выбросы
  Отходы
  Энергия
Notes: To check the amounts found during the Assessment phase, we should try to meassure the real values. This can be done during one hour or a week. Later these figures will be used to find the amounts during one year.
<number>

## Slide 27
Создайте и представьте масс- или энергобаланс выбранной Вами проблемы.

## Slide 28
Экологическое воздействие
Экологическое воздействие – это любое изменение окружающей среды, негативное или положительное, частично или полностью являющееся следствием деятельности, продукции или услуг промышленного предприятия.
ИСО 14001

## Slide 29: Примеры
Экономия воды
Экономия энергии
Сокращение отходов

## Slide 30
Экологическая оценка:
Каково предположительное сокращение потоков отходов и выбросов (кг, м³, кВт-ч) ?
Будет ли проект сказываться на здоровье окружающих или на здоровье рабочих ?
Как проект скажется на соответствии экологическим нормам и разрешениям ?
Notes: Environment estimation
Projected cut in emissions
Possible health problems
Concordance with existing environmental norm and regulations
<number>

## Slide 31
Экологическая оценка
Таблица 1:
Сокращение выбросов (отходов, стоков) и экономия ресурсов
Notes: Environment table 1
<number>

## Slide 32
Примечания: Экологические платежи XXX руб/ед.
Экологические платежи YYY руб/ ед.
Стоимость сырья руб/год
Экологический эффект (кол-во в тоннах, м3 и т.д., сумма – в руб/год)
Экологическая оценка
Таблица 2:
Notes: Environment table 2
<number>

## Slide 33
Горение
Выбросы от производства энергии и потребления твердого топлива без очистки
Notes: Example: Emissions on combustion of different fuels (gram per kilogram of fuel)
<number>

## Slide 34
Работа в группах: Экологический эффект
Экономия энергии:
Центральное отопление 1 200 000 кВт*ч/год
(Источник энергии: мазут)
Локальный бойлер 500 000 кВт*ч/год
(Источник энергии: керосин)
Каково снижение загрязнений?
 | Потребление, кг/год | CO2 кг/год | SO2 кг/год | NOX кг/год | CO кг/год | ЛOC кг/год | Частицы кг/год
Мазут |  |  |  |  |  |  | 
Керосин |  |  |  |  |  |  | 
Итог |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Group Work
<number>

## Slide 35: Ответ: Экологический эффект
 | Мин. Теплотворность кВтч/кг | CO2 г/кг | SO2 г/кг | NOx г/кг | CO г/кг | ЛОС г/кг | Частицы г/кг
Мазут | 11,6 | 3160 | 20,00 | 5,00 | 0,02-0,2 | 0,30 | 1,30
Керосин | 11,9 | 3200 | 1,00 | 3,00 | 0,01-0,1 | 0,40 | 0,25
 | Потребление, кг/год | CO2 кг/год | SO2 кг/год | NOX кг/год | CO кг/год | ЛOC кг/год | Частицы кг/год
Мазут | 103 450 | 327 000* | 2 070 | 517 | 2,1 | 31 | 134
Керосин | 42 000 | 134 000 | 42 | 126 | 0,4 | 17 | 10
Итог |  | 193 000 | 2 028 | 391 | 1,7 | 14 | 124
Мазут: 1 200 000 / 11,6 = 103 450 кг
Керосин: 500 000 / 11,9 = 42 000 кг
* 103 450 кг x 3 160 г/кг = 326 902 000 г = 327 000 кг
Notes: Answer to the Group Work
<number>

## Slide 36
Коммуникация в повседневной жизни
КТО ЧТО говорит КОМУ, КОГДА и ГДЕ
КАКОВА ЦЕЛЬ
КАКОЙ ЭФФЕКТ
ЧТО ПЛОХО для КОММУНИКАЦИИ
ЧТО ХОРОШО для КОММУНИКАЦИИ
Notes: <number>

## Slide 37
Десять правил хорошей коммуникации:
Сформулируйте свою мысль до начала коммуникации.
Определите, какова ваша истинная цель.
Учтите условия аудитории и особенности слушателей.
Советуйтесь с другими.
Помните о подтексте и содержании.
По возможности, говорите о том, что действительно интересно или значимо.
Отслеживайте результаты коммуникации.
Говорите завтра то же, что говорили сегодня.
Живите в соответствии с тем, что Вы говорите.
Старайтесь быть понятым и понимать, что говорят Вам.

## Slide 38: Помните:
Когда Вы выступаете с презентацией перед другими слушателями во время пленарных сессий:
Ваше имя
Название вашей компании и ваша должность
О чём Вы собираетесь говорить
Стойте лицом к аудитории
Поддерживайте контакт
Notes: <number>
This we do to help everybody to remember their collegues.

## Slide 39: Генерация идей
Notes: The WG has now collected all information regarding the chosen problem. Figures are controlled with energy and / or mass balance, and the WG starts the process of finding solutions to the problem. Sometimes possible improvements are quite obvious, others might be more difficult to find.
Our proposal is to try to see if there are more than one road to success. Perhaps the obvious one is not the best one. Therefore we strongly recommend you to try one of the given idea generating methods.
Hopefully, the WG will come up with ideas that are new and promising, and which will give your company the most effective and economic solution to the problem.
Normally, by looking at the proposals, you will find that some of them do not require any investments. These proposals we say belong to group A. Some other proposals may be obviously unrealistic at the time being. These we will put aside, but not forget. Times will change and possibly some of them can be relevant at a later time.
The rest of you ideas will have to be analysed and compared as for their benefit to the company.
As an example of the Brain Storming method, we use the example of the shower in a family of four persons.
<number>

## Slide 40
6
Notes: <number>
One picture with two faces. What do you see: An old woman with a big nose and mouth, or a young woman with her cheek and her necklass.

## Slide 41
Notes: <number>
The dripping tab.

## Slide 42
Текущий кран с горячей водой
Утечка: 0,01 (л/мин)
Утекает в год:
Q = 0,01 x 60 x 24 x 365/1000 = 5,25 (м3/год)
Энергия для нагрева воды: k = 1,16 (кВтч/м³/град.C)
Вода нагревается с 5 до 65 oC. T = 60 (град. C)
E = k x T x Q = 1,16 x 60 x 5,25 = 365 (кВтч/год)
Данные о стоимости:
Водопроводная вода: Wt = 18,94 руб/м³
Стоки: Ws = 15.07 руб/м³
Электричество: Ec = 4,01 руб/кВт-ч
Стоимость в год: C = E x Ec + (Wt + Ws) x Q = 1479.69 + 178.55 =1658.2 руб.
Notes: <number>
The cost during one year when the leakage is hot water.

## Slide 43
Чему уделить внимание:
Сырьё:
Замена токсичных материалов на менее токсичные или нетоксичные.
Совершенствование процесса отбора закупаемого сырья, обращения с сырьём и его хранения.
Проведение обучения рабочих.
Изменение оборудования:
Установка оборудования, производящего минимальное количество отходов и выбросов или не производящего их вовсе.
Модернизация оборудования или производственных линий с целью минимизации выбросов и отходов.
Повышение эффективности эксплуатации оборудования.
Устранение источников протечек и утечек.
Усовершенствование планов технического обслуживания оборудования.
Notes: <number>
Having this on your mind will help you in the search of improvements.

## Slide 44
Чему уделить внимание:
Изменения производственного процесса:
Оптимизация процесса и использования сырья.
Изменение условий прохождения процессов или технологии производства для сокращения образования загрязнения и отходов.
Организация контроля и проведение измерений.
Проведение обучения рабочих.
Переработка и повторное использование:
Внедрение замкнутых систем.
Разделение потоков отходов и стоков.
Переработка на предприятии.
Переработка вне предприятия.
Организация обмена отходами (отход как сырьё).

## Slide 45
Водоснабжение
Notes: <number>
Chematic presentation of a water system. Red arrow indicates hot water. Blue process need heating, red needs cooling, grey is dirty and green is cleen.

## Slide 46
Водоснабжение (альтернативный вариант)

## Slide 47
Цех окраски
Notes: <number>
A bath for painting of parts in a continous transport line. Paint is lost giving a cleaning problem.

## Slide 48: Цех окраски (улучшенная организация)
Notes: <number>
Transport line is stopped at intervals to allow paint to drip back into the container.