## Slide 1: Идентификация проекта
Notes: When an investgation site is chosen, the next step is to formulate an environmental problem. What can be reduced, saved, eliminated, changed, modernized etc?

## Slide 2: Экологическая «горячая» точка
Что такое «экологическая «горячая» точка»?
Формальный статус ЭГТ и их ликвидация.
Ситуация с местными ЭГТ
  Краткое описание
  Экологические последствия (локальные и глобальные)
  Возможности ликвидации

## Slide 3: Экологическая «горячая»точка, подход Чистого производства
Местные эксперты (операторы и инженеры) знают существующую ситуацию лучше, чем кто-либо другой.
Поэтому местные эксперты могут предоставить наиболее точное описание причин возникновения «горячей» точки.
Местные эксперты могут дать наиболее правильный анализ предложений по ликвидации «горячей» точки.

## Slide 4: Экологическая «горячая»точка, подход Чистого производства
Местные эксперты должны участвовать в:
  формулировании и разработке проекта по исключению «горячей» точки и бизнес-плана.
  планировании реализации проекта по исключению «горячей» точки.
  мониторинге внедрения проекта для ликвидации «горячей» точки.

## Slide 5: Этапы решения проблемы
Проблема
  Осознание
  Определение
  Анализ
Решение
  Сгенерируйте альтернативные предложения
  Оцените альтернативы
  Примите решение

## Slide 6
Котельная
Здание Дирекции
Цех
Система тепловодоснабжения
Подогрев воды
Уголь
Зола
Цех
Вода
Сточные воды
Notes: We try to choose one problem at a time. Start by choosing a system or a workshop.
6

## Slide 7: Формулирование проблемы
Констатация; проблема существует, Вы будете работать над ее решением.
Сузьте проблему; договоритесь на чем сфокусироваться.
Завершите; договоритесь о серьезности проблемы и причинах ее возникновения

## Slide 8
Котельная
Здание Дирекции
Цеха
Система отопления
Подогрев воды
Уголь
Зола

## Slide 9: Решение проблемы
Договоритесь о вариантах решения.
Сузьте, дав относительные значения вариантам.
Завершите; договоритесь о варианте, который хотите внедрить.

## Slide 10: Разработка вариантов
Типичные расходы и сбережения
Список возможных действий для экономии сырья и энергии
Варианты эффективной работы
Наметьте общее описание инвестиций

## Slide 11: Принципы материального баланса
Масса входящая = Масса выходящая + Масса аккумулированная
Сырье
Добавки
Вода
Производственный процесс
Выбросы в воздух
Сточные воды
Продукция
Побочные продукты
Твердые/жидкие отходы
Оцените каждый материальный поток:
Количество массы (единицы/время)
Имеется ли у Вас баланс?
Если нет, определите причину!
Энергия
Notes: Remember, energy is not a part of the mass balance, but energy is often connected to the different streams that is involved. Often pumps are required, and sometimes heat is needed.
This must be remembered later when we will put economic figures to savings due to the improvement ideas.

## Slide 12: Материальный баланс
Котельная
Уголь
Котельная
Отходы
Вода
Горячая вода
Выбросы

## Slide 13: Проследите все материальные потоки
Для заданного периода времени постарайтесь измерить или оценить все массы, пересекающие границы Вашей системы:
      Сырье
      Добавки
      Вода
      Продукты
      Выбросы
      Отходы
      Энергия
Notes: To check the amounts found during the Assessment phase, we should try to meassure the real values. This can be done during one hour or a week. Later these figures will be used to find the amounts during one year.

## Slide 14: Работа в группах
Создайте и представьте масс- или энергобаланс выбранной Вами проблемы

## Slide 15: Экологическое воздействие
Экологическое воздействие – это любое изменение окружающей среды, негативное или положительное, частично или полностью являющееся следствием деятельности, продукции или услуг промышленного предприятия.
ИСО 14001

## Slide 16: Примеры
Экономия воды
Экономия энергии
Сокращение отходов

## Slide 17: Экологическая оценка
Каково предположительное сокращение потоков отходов и выбросов (кг, м³, кВт-ч)?
Будет ли проект сказываться на здоровье окружающих или на здоровье рабочих?
Как проект скажется на соответствии экологическим нормам и разрешениям?
Notes: Environment estimation
Projected cut in emissions
Possible health problems
Concordance with existing environmental norm and regulations

## Slide 18: Экологическая оценка Таблица 1:
Сокращение выбросов (отходов, стоков) и экономия ресурсов
Мероприятие
Сокращение потребления/ выбросов,
и т.д.
CO2
SO2
NOx
СО
ЛОС
Пыль
Итого
Notes: Environment table 1

## Slide 19: Экологическая оценка Таблица 2:
№
Формы экологического эффекта
Экологические сбережения
Кол-во %
Экономия
руб/год
Итого: Экологический эффект
Примечания: Экологические платежи XXX руб/ед.
Экологические платежи YYY руб/ ед.
Стоимость сырья руб/год
Экологический эффект (кол-во в тоннах, м3 и т.д., сумма – в руб/год)
Notes: Environment table 2

## Slide 20: Горение Выбросы от производства энергии и потребления твердого топлива без очистки
Notes: Example: Emissions on combustion of different fuels (gram per kilogram of fuel)

## Slide 21
Работа в группах: Экологический эффект
Экономия энергии:
Центральное отопление 1 200 000 кВт*ч/год
(Источник энергии: мазут)
Локальный бойлер 500 000 кВт*ч/год
(Источник энергии: керосин)
Каково снижение загрязнений?
 | Потребление, кг/год | CO2 кг/год | SO2 кг/год | NOX кг/год | CO кг/год | ЛOC кг/год | Частицы кг/год
Мазут |  |  |  |  |  |  | 
Керосин |  |  |  |  |  |  | 
Итог |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Group Work

## Slide 22: Ответ: Экологический эффект
 | Мин. Теплотворность кВтч/кг | CO2 г/кг | SO2 г/кг | NOx г/кг | CO г/кг | ЛОС г/кг | Частицы г/кг
Мазут | 11,6 | 3160 | 20,00 | 5,00 | 0,02-0,2 | 0,30 | 1,30
Керосин | 11,9 | 3200 | 1,00 | 3,00 | 0,01-0,1 | 0,40 | 0,25
 | Потребление, кг/год | CO2 кг/год | SO2 кг/год | NOX кг/год | CO кг/год | ЛOC кг/год | Частицы кг/год
Мазут | 103 450 | 327 000* | 2 070 | 517 | 2,1 | 31 | 134
Керосин | 42 000 | 134 000 | 42 | 126 | 0,4 | 17 | 10
Итог |  | 193 000 | 2 028 | 391 | 1,7 | 14 | 124
Мазут: 1 200 000 / 11,6 = 103 450 кг
Керосин: 500 000 / 11,9 = 42 000 кг
* 103 450 кг x 3 160 г/кг = 326 902 000 г = 327 000 кг
Notes: Answer to the Group Work