## Slide 1
Презентация предложения
Групповая работа

## Slide 2
Пример для мозгового штурма:
Бюджет семьи:

## Slide 3
Формулировка проблемы:
Душ
65º C
40º C
35º C
5º C
1 кВт
20 л/мин
5º C

## Slide 4
Что мне делать:
Новая головка для душа стоит 200 руб., ее мощность 12 л/мин.
Теплоизоляция водоподогревателя обойдется в 2000 рублей и позволит сократить потери до 0,2 кВ.
Теплообменник повышает температуру входящей воды до 30 градусов Цельсия.
Он стоит 4000 руб.
Новый встроенный водоподогреватель стоит 3000 руб.
Стоимость чистой воды 3 руб./м3
Стоимость сточной воды 8 руб./м3
Стоимость электричества 0,5 руб./кВт-ч
Для каждого варианта, рассчитайте экономию и период окупаемости в месяцах.

## Slide 5
Душ: Расчеты
Четыре человека, 10 минут каждый день:
Температура воды, входящей в подогреватель: Tc = 5°C
Температура воды, выходящей из подогревателя: Th = 65°C
Температура душа: Tm = 40 °C
Поток воды из душа: Wm = 20 л/мин.
Для определения количества горячей воды:
Wm x Tm = Wh x Th + Wc x Tc
Wm = Wh + Wc
Wh = Wm x (Tm – Tc)/(Th – Tc)
Wh = 20 x 35/60 = 11,7 (л/мин.)
Для 4 человек в год:
Qh = 4 x 11,7 x 10 x 365/1000 = 171 (м³/год)
Qm = 171 x 20/11,7 = 292 (м³/год)
Используя те же расценки, что и прежде (пример с текущим краном):
Ce = E x Ec = k x Qh x (Th – Tc) x Ec
Cw = Qm x (Wt + Ws)

## Slide 6
Стоимость чистой воды 3 руб./м3
Стоимость стоков 8 руб./м3
Стоимость электроэнергии 0,5 руб./кВт-ч
Ежемесячные расходы сегодня
Чистая вода и стоки: 292x(3+8)/12= 268 руб.
Эл.энергия: 1,16x171x(65-5)x0,5/12= 496 руб.
764 руб.
Потеря тепла: 1x24x365x0,5/12= 365 руб.
Итого: 1129 руб.

## Slide 7
5º C
65º C
40º C
35º C
5º
1 кВт
12 л/мин (20)
Сокращение потребления воды

## Slide 8
5º C
65º C
40º C
35º C
5º
0,2 кВт (1)
20 л/мин
Теплоизоляция

## Slide 9
5ºC
65º C
40º C
35º C
5ºC
30ºC
20 л/мин
Теплообменник
1 кВт

## Slide 10
5ºC
40º C
40º C
35º C
5ºC
20 л/мин
Встроенный водоподогреватель

## Slide 11: Период окупаемости
Новая душевая головка экономит 8 л/мин, или 764x8/20= 305 руб./месяц, ПО= 200/305= 1 месяц
Теплоизоляция экономит 365x0,8/1= 292 руб./месяц, ПО= 2000/292= 7 месяцев
Теплообменник экономит 25 градусов C, 496x25/60= 207 руб.,ПО= 4000/207= 20 месяцев
Встроенный подогреватель экономит 365 руб./месяц, ПО= 3000/365= 9 месяцев

## Slide 12
Отберите выполнимые варианты

## Slide 13
Сравнительный классификационный анализ, примеры:
Критерий |  | Новая головка | Изоляция | Теплообмен | Новый котел
Экон. воды | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Экон.Эл-ва | 8 | 8 | 64 | 6 | 48 | 5 | 40 | 10 | 80
Сниж.затр. | 10 | 8 | 80 | 6 | 60 | 5 | 50 | 10 | 100
Внедрение | 7 | 10 | 70 | 8 | 56 | 2 | 14 | 6 | 42
Обслуж. | 8 | 10 | 80 | 10 | 80 | 2 | 16 | 10 | 80
Итого |  |  | 354 |  | 244 |  | 120 |  | 302

## Slide 14
1
10
200
1129
Руб.
Месяцы
824
3050
459
Затраты
Экономия
Руб.
Результат

## Slide 15
Теплообменник
Теплообменник экономит 25 градусов C,
496/x25/60= 207 руб
207x12/20= 124,2 руб
ПО= 4000/124,2= 33 месяцев (20)